## Slide 1: SISTEM PEMANTAUAN DAN PEMELIHARAAN AKUARIUM TEROTOMATISASI
Muhammad Irsyad Ashari
D42116305

## Slide 2
LATAR BELAKANG : Perawatan Ikan hias
Kebersihan air
Oxygen
Penerangan
Ketinggian air
Suhu air

## Slide 3
LATAR BELAKANG
Tahun 2017 nilai ekspor ikan hias Indonesia mencapai USD 27,61 Juta (sekitar Rp.386 M) dan merupakan nilai ekspor ikan hias tertinggi dalam enam tahun terakhir
(BPS, 2018).

## Slide 4
RUMUSAN MASALAH
Bagaimana merancang sistem perawatan secara otomatis untuk menjaga kejernihan ,suhu,dan ketinggian air di dalam akuarium ?
Bagaimana merancang sistem pengamatan berbasis web agar bisa mengamati kondisi akuarium walaupun sedang tak berada di lokasi ?
Bagaimana merancang sistem yang bisa bertahan dalam kondisi yang tidak terduga?

## Slide 5
TUJUAN PENELITIAN
Untuk membuat sebuah sistem tersemat pada akuarium agar dapat melakukan perawatan sendiri pada kualitas airnya.
Untuk membuat sebuah sistem monitoring berbasis web pada sebuah akuarium yang dapat diakses dari manapun menggunakan perangkat yang terhubung ke internet.
Untuk membuat sebuah sistem tersemat pada akuarium yang dapat tetap menjaga keberlangsungan hidup ikan walaupun terjadi pemadaman listrik.

## Slide 6
BATASAN
MASALAH
PENELITIAN
Objek penelitian berupa akuarium berukuran 90x50x50 cm.
Pengambilan data dilakukan menggunakam sensor digital dan
analog.
Pengambilan data dilakukan di sebuah akuarium berisi ikan
sumatera.
Sumber energy
cadangan untuk system ini hanya berupa baterai
UPS.
Target akuarium yang akan diimplementasikan oleh sistem ini ialah akuarium yang hanya berisi ikan predator dan tidak berisi tanaman,pasir, batu atau hiasan akaurium apapun

## Slide 7
Metodologi Penelitian

## Slide 8
Instrumen Perangkat Keras
NO. | Nama Komponen | Kuantitas
1 | Raspberry Pi | 1
2 | Sensor DS18B20 | 2
3 | Sensor JSN-SR04T | 2
4 | Sensor SEN-0189 | 1
5 | Sensor ACS712 5A | 2
6 | Resistor 4.7K ohm ¼ Watt | 1
7 | Resistor 1K ohm ¼ Watt | 6
8 | Impura Board | 3 x 1m2

## Slide 9
Instrumen Perangkat Lunak
NO. | Nama
1 | Raspbian Buster Lite (Mini PC Operating System)
2 | Python (Data proccess & Web App)
3 | HTML(UI web)
4 | CSS(UI web)
5 | Javascript (Client side)
6 | Flask (Web Application)
NO. | Nama
7 | Cyberduck (SFTP Protocol)
8 | Ngrok (Port Forwarding)
9 | NginX (Web Server)
10 | Bootstrap 4 (UI web)
11 | iTerm2 (Remote Access Terminal with SSH)
12 | Brackets (Text Editor)

## Slide 10
Perakitan Alat
Perakitan Software
Perakitan Hardware
Perancangan Skematik Sensor ke Komputer
Perancangan Alur Pipa Air
Pembuatan Boks Elektronik
Perancangan Wadah Sensor
Perancangan Sistem Otorisasi User
Perancangan Aplikasi web Monitoring Flask
Dengan web server NginX
Koding : 1. Pembacaan data sensor
2. Algoritma Penggantian Air otomatis
3. Menampilkan data di halaman web
Perancangan halaman web
Notes: Tahap pembuatan perangkat lunak ini merupakan tahap pembuatan program untuk membuat rancangan perangkat keras yang telah dirakit dapat menjalankan fungsinya masing-masing
Perancangan rangkaian sistem perangkat keras

## Slide 11
Skematik Wiring

## Slide 12
Perakitan Hardware

## Slide 13
Perakitan Software
Buster

## Slide 14
Flowchart Sistem Pemantauan Akuarium
Data yang diterima oleh raspberry pi
adalah data mentah yang harus diolah
terlebih dahulu menjadi bentuk string
yang lebih sederhana agar mudah
dibaca oleh user melalui halaman web.

## Slide 15
Sistem Penggantian Air Otomatis
Otomatisasi penggantian air
dalam penelitianini terbagi
atas dua buah metode, yang
pertama ialah metode berdasarkan
waktu, dan yang kedua
adalah berdasarkan kekeruhan air
yang ditunjukkan oleh sensor turbiditas.
Ganti Air terjadwal
Kekeruhan Air

## Slide 16
Sistem Penggantian Air Otomatis Metode Jadwal
Ganti Air terjadwal

## Slide 17
Sistem Penggantian Air Otomatis Metode Kekeruhan
Kekeruhan Air

## Slide 18
Estimasi Waktu Penggunaan Baterai
Perhitungan berapa lama UPS dapat mem-backup beban : Rumus dasar :
I = Kuat Arus (Ampere) yang dideteksi oleh sensor arus
P = Daya (Watt)
V = Tegangan (Volt)
P = V x I V = P/I I = P/V
Misalnya:
I = 4,167 Ampere
Maka didapat : Waktu pemakaian = 50 Ah/4,167 A
= 11,99 jam - deffisiensi baterai sebesar 20 % = 11,99 jam - 2,398 jam = 9,592 Jam ( 9 Jam 35 Menit 31,2 Detik )
Notes: Dalam sistem yang dibuat ini, akan dibuat fitur dimana user akan bisa melihat berapa lama lagi sistem ini bisa berjalan dengan UPS apabila terjadi pemadaman listrik. Dalam penelitian kali ini digunakan sebuah UPS dengan kapasitas 12 V dan 50 Ah.

## Slide 19
Visualisasi Data ke Halaman Web
Data hasil pembacaan sensor
Python
in
Flask Web App
Halaman Web
Notes: Dalam sistem yang dibuat ini, akan dibuat fitur dimana user akan bisa melihat berapa lama lagi sistem ini bisa berjalan dengan UPS apabila terjadi pemadaman listrik. Dalam penelitian kali ini digunakan sebuah UPS dengan kapasitas 12 V dan 50 Ah.

## Slide 20
Hasil Rancang Bangun Alat (Hardware)
Sensor
Ketinggian
Air
Boks Elektronik
Sensor
Kekeruhan
Air
Sensor
Suhu
Notes: Setelah semua desain rancangan dan komponen penyusunnya telah selesai dibuat maka tahap selanjutnya adalah perakitan komponen-komponen elektronik, rangkaian kabel sensor-sensor , serta peletakan sensor-sensor di akuarium menjadi satu kesatuan tiap sistem pada box komponen elektronik tempat raspberry pi, rangkaian sensor, relay, dan stop kontak yang telah dibuat. Sehingga dapat menjalankan fungsi sebagaimana blok diagram pada gambar 3.1.
Pada gambar 4.2 dapat dilihat merupakan penempatan sensor ultrasonic diatas akuarium yang telah terpasang di sebuah tiang yang memiliki tinggi 25 cm. Alasan peneliti menempatkan sensor ini di tiang ialah karena jangkauan jarak yang dapat dideteksi oleh sensor tersebut ialah minimal 20 cm dan maksimal 600 cm.
Pada gambar 4.3 dapat dilihat sensor suhu DS18B20 yang dicelupkan ke dalam air akuarium. Hal ini bertujuan untuk mengukur suhu air akuarium untuk nantinya hasil pengukuran tersebut ditampilkan di sebuah halaman web.
Pada gambar 4.4 dapat dilihat sensor turbiditas SEN-0189 yang dicelupkan ke dalam filter air akuarium. Hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat kekeruhan air akuarium untuk nantinya dijadikan sebagai variable dalam mempertimbangkan keputusan untuk mengeksekusi protocol penggantian air dengan metode kekeruhan air yang pada subbab selanjutnya akan dibahas lebih dalam.

## Slide 21
Hasil Rancang Bangun Alat (Software)
Halaman Login
Halaman Home

## Slide 22
Pengujian Sistem
Notes: Pengujian yang dilakukan meliputi pengujian sistem pembacaan suhu, ketinggian air, kekeruhan air , dan arus listrik yang digunakan oleh sistem ini selama beroperasi, kemudian pengujian program otomatisasi penggantian air berdasarkan kekeruhan dan waktu serta pengujian visualisasi data pada halaman web. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui sistem dapat berjalan sesuai dengan listing program yang telah diprogramkan.

## Slide 23
Pengujian Sistem Pembacaan Suhu
Gambar diatas menunjukkan pembacaan data suhu dari sensor DS18B20 pada akuarium utama dimana “t=23812” merupakan label dari Temperature dengan data suhu 23.8120C yang masih berbentuk raw dan tentu saja harus di parse terlebih dahulu ke dalam bentuk stirng sederhana agar bisa dengan mudah dibaca oleh user dari halaman web.

## Slide 24
Pengujian Sistem Ketinggian Air
Pengujian pada sistem pembacaan ketinggian air ini dilakukan dengan cara menempatkan sensor ultrasonic diatas akuarium dengan tiang setinggi 25cm agar pembacaan lebih akurat seperti gambar disamping
Ketinggian air = (Tinggi akuarium + 25) – Jarak tank berisi
Rumus untuk mengetahui tinggi air akuarium :

## Slide 25
Pengujian Sistem Ketinggian Air
Notes: Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa hasil pembacaan ketinggian air akuarium saat itu ialah 19,5 cm. Adapun untuk mengetahui ketinggian air, peneliti menggunakan rumus sebagai berikut.

## Slide 26
Pengujian Sistem Kekeruhan Air
Notes: Pengujian pada sistem pembacaan kekeruhan air ini dilakukan dengan cara mencelupkan sensor kekeruhan ke dalam air akuarium. Pencelupan sensor ini bertujuan untuk mendeteksi kekeruhan pada air akuarium seiring berjalannya waktu untuk mengambil keputusan apakah ini waktunya untuk mengganti air atau tidak

## Slide 27
Pengujian Sistem Penggantian Air
Notes: Pengujian pada sistem penggantian air otomatis ini dilakukan dengan dua metode yang berbeda. Yaitu metode mengganti air waktu berdasarkan waktu (sesuai jadwal yang telah diatur sebelumnya) dan berdasarkan tingkat kekeruhan air.

## Slide 28
Pengujian Sistem Penggantian Air Metode Penjadwalan
Notes: Pengujian dengan metode waktu itu ialah menguji apakah sistem ini akan mengeksekusi perintah untuk melakukan proses penggantian air pada jadwal yang telah diatur sebelumnya

## Slide 29
Pengujian Sistem Penggantian Air Metode Kekeruhan

## Slide 30
Pengujian Sistem Pemantauan Melalui Web Browser
Notes: Setelah user memasukkan username dan password, user akan dialihkan menuju laman home dimana seluruh kondisi akuarium dapan dipantau secara remote melalui perangkat apapun yang memiliki koneksi internet dan web browser. Gambar 4.17 menunjukkan kode request 200 yang berarti user telah berhasil memuat laman home setiap 15 detik untuk mendapatkan data terbaru yang didapaatkan oleh sensor.

## Slide 31
Hasil Pengamatan

## Slide 32
Hasil Pengujian Sistem Penggantian Air
NO | Metode Percobaan | Ketinggian Air Sebenarnya (cm) | Ketinggian Hasil Pembacaan Sensor (cm) | Akurasi Ketinggian Air sebenarnya Terhadap pembacaan sensor
1 | Metode Kekeruhan | 37.1 | 38,86 | 95,47 %
2 | Metode Penjadwalan | 37.8 | 38.70 | 97.67 %
Akurasi Rata - Rata |  |  |  | 96,5 %
Notes: Pada pengujian sistem penggantian air otomatis didapatkan akurasi penggantian volume air sebesar 95% pada 2 kali percobaan yaitu penggantian air berdsarkan waktu dan penggantian air berdasarkan tingkat kekeruhan air. Dengan akurasi terenda volume air yang diganti adalah 94%, sedangkan akurasi tertinggi ialaj 96%. Rata-rata akurasi pendeteksian tidak mencapai 100% dikarenakan spesifikasi sensor ultrasonic sebagai sensor pengukur ketinggian air yang dipengaruhi oleh permukaan air yang bergelombang jika ikan berenang di daerah dimana sensor diletakkan.
Sistem pemantauan dan pemeliharaan akuarium terotomatisasi mengimplementasikan Internet of Things dalam memantau suhu, ketinggian air, dan kekeruhan air pada halaman web sehingga berhasil dipantau dari jarak jauh. Hal tersebut dapat terealisasikan dikarenakan pada sistem ini digunakan mini pc yang bertindak sebagai web server yang terhubung ke jaringan internet secara nirkabel. Data dari sensor – sensor yang terhubung langsung ke mini pc melalui GPIO PINS kemudian di-render ke sebuah halaman web berformat .html untuk menampilkan data tersebut agar bisa dipantau secara remote oleh pengguna.

## Slide 33
Output Hasil Penelitian
Purwarupa Perangkat Keras
Purwarupa Perangkat Lunak
Flask Web Application
Boks Rangkaian Elektronik
Sistem Otomatisasi Akuarium

## Slide 34
Output Hasil Penelitian
https://github.com/irsyadashari/Aquarium-Automation.git
Library Python di Raspberry pi untuk mengoleksi data
sensor-sensor sebagai berikut
ACS712, SEN-0189, Relay 4 channel, JSN-SR04T, DS18B20

## Slide 35
KESIMPULAN
Sistem Pemantauan dan Pemeliharaan akuarium yang dibuat telah
berhasil melakukan proses penggantian air dengan dua buah metode
dengan akurasi rata-rata ketinggian air 96.5%.
2. Sistem Pemantauan dan Pemeliharaan akuarium yang dibuat telah
berhasil menunjukkan data hasil pembacaan sensor ke dalam sebuah
halaman web sesuai dengan program lists yang telah di program
sebelumnya